PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017

OBJETO: Registro de preços para aquisição de estantes de aço com serviço de instalação e montagem para a Finep.

ESCLARECIMENTO 01

(Encaminhado por e-mail no dia 13/01/2017)

Mensagem do licitante:

“Prezado Senhor,

existem várias discordâncias entre o descritivo contido no edital e o do termo de referência.

Conforme abaixo:

Texto do edital

- ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS

Estrutura: quatro colunas em chapa de aço com espessura de 2,8 mm, com seção em L, com lados não inferiores a 30 mm, perfuradas para ajustes de altura das prateleiras, com as laterais fechadas com chapa de aço com espessura mínima de 2,8 mm e com dois reforços no fundo e laterais em forma de "X", confeccionados em chapa de aço com espessura de 2,8 mm, com as bordas fixadas com parafusos nas colunas e fixados, com parafuso, um ao outro através de furo no centro de suas extensões.

- Prateleiras: Cinco prateleiras, sendo três prateleiras intermediárias com altura regulável, uma prateleira para base fixa e uma prateleira para tampo superior fixo, confeccionadas em chapa de aço com espessura de mínima de 0,85 mm, fixadas às colunas por parafusos. Com dois reforços em ômega confeccionados em chapa de aço com espessura de 0,95 mm em cada prateleira, para suportar carga de até 180 (cento e oitenta) kg por prateleira.

- Acabamento: tratamento anti-ferruginoso, com pintura eletrostática em esmalte sintético, na cor cinza, com tonalidade a ser informada posteriormente.

- Dimensões mínimas: Altura: 190cm. Profundidade: 40cm. Largura: 90cm. As dimensões poderão sofrer variação, para mais, de até 5%.

Texto do termo de referÊncia

Descrição detalhada

ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, ALTURA 180, LARGURA 93, PROFUNDIDADE 55, TIPO

PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONTANTES EM PERFIL

Peço lhe informar qual o produto correto a ser cotado”

Resposta:

Sr. licitante, em relação ao número de prateleiras, no item 11.1 do termo de referência, onde se lê:

b) “ ... Cinco prateleiras, sendo três prateleiras intermediárias ...”

Leia-se: “... Seis prateleiras, sendo quatro prateleiras intermediárias ...”. As demais características das prateleiras permanecem inalteradas.

Em relação às outras características da estante, solicito considerar as especificações do termo de referência.

Atenciosamente,

Sheila Martins Fonseca

Pregoeira